## Slide 1
Legislação urbanística
Ariane Prevedello Rubin
Fernando Ferraz Ribeiro

## Slide 2: ESQUEMA APRESENTAÇÃO
Legislação vigente em Salvador
Acesso à legislação (leis e mapas)
Parâmetros urbanísticos: conceitos
Consulta à legislação (terreno do Rio Vermelho)
Trechos da LOUOS de 2016
Trechos do Código de Obras de 2017
Trechos do Código de Obras de 1988
Cálculo das áreas e índices para o projeto

## Slide 3: Legislação de Salvador

## Slide 4: LEGISLAÇÃO DE SALVADOR
Os principais instrumentos de consulta à legislação urbanística de Salvador são:
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)
LEI Nº 9.069 /2016
Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS)
LEI Nº 9.148 /2016
E de legislação edilícia é:
Código de obras - LEI Nº 9.281/2017
Código de obras - LEI Nº 3.903/1988

## Slide 5: LEGISLAÇÃO DE SALVADOR
Política de
O PDDU é “o instrumento básico da Desenvolvimento Urbano do Município de
Salvador,
determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no território municipal.” (SALVADOR, 2016a, p. 2).
A LOUOS dispõe sobre “o ordenamento urbano do Município de Salvador, através da divisão do território em zonas de uso e áreas especiais, e estabelece critérios e parâmetros de parcelamento e urbanização, uso e ocupação do solo, com o objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU.” (SALVADOR, 2016b, p. 1).

## Slide 6: LEGISLAÇÃO DE SALVADOR
O Código de obras “institui normas relativas à execução de obras e serviços do Município do Salvador, e dá outras providências.” (SALVADOR, 2017, p. 1).

## Slide 7: Acesso à legislação

## Slide 8: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
O PDDU e a LOUOS estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR): https://sedur.salvador.ba.gov.br/
SEDUR atua no licenciamento e fiscalização em diversas áreas, como empreendimentos, eventos, ambiental, desenvolvimento urbano etc.

## Slide 9: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
PPDU 2016

## Slide 10: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 11: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
ANEXO 1 – GLOSSÁRIO

## Slide 12: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 13: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
PPDU 2016

## Slide 14: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
PPDU 2016

## Slide 15: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
PPDU 2016

## Slide 16: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016

## Slide 17: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 18: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 19: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 20: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 21: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 22: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 23: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 24: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 25: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 26: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
Descrição dos usos residenciais no corpo da LOUOS.

## Slide 27: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

## Slide 28: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS (1988 E 2017)

## Slide 29: Parâmetros urbanísticos: definições

## Slide 30: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
GABARITO
Gabarito de altura das
metros, estabelecido pela legislação urbanística
para a altura
edificações – limite máximo, expresso em
das
edificações de uma determinada área.

## Slide 31: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
GABARITO

## Slide 32: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO
área da projeção da edificação
área do terreno
Índice de Ocupação (IO) – relação entre a área da projeção ou área ocupada (Ao) da edificação e a área total do terreno (At) em que está construída.
Diferentes taxas ou índices de ocupação
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Taxa Índice
IO = Ao
At

## Slide 33: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO
0,23
0,18

## Slide 34: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO
Índice de Ocupação (IO) – relação entre a área da projeção ou área ocupada (Ao) da edificação e a área total do terreno (At) em que está construída.
OBS: Há alguns elementos construtivos que não contam como área ocupada, como beirais de até 1,20 m e balanços de 50 cm de profundidade. Ver Art. 83 da LOUOS.

## Slide 35: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
ÍNDICE DE PERMEABILIDADE
área permeável
área impermeável
área permeável
IP = Ap
At
área impermeável
Índice de Permeabilidade (IP) – relação entre a área permeável (Ap), que possibilita a absorção natural de líquidos, e a área total do terreno (At).
Área permeável (Ap) = Área do terreno – Área impermeável
área do terreno

## Slide 36: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
ÍNDICE DE PERMEABILIDADE

## Slide 37: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Somatório da área construída de todos os pavimentos
área do terreno
Coeficiente de aproveitamento – é a relação entre a área construída total computável (A_ca), e a área do terreno (At).
para CA no Art. 82 da LOUOS. Alguns exemplos: varandas e jardineiras
não contam para CA.
CA = A_ca/At
Área computável para CA =
Área construída total – Áreas não computáveis
OBS: Ver áreas não computáveis

## Slide 38: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Coeficiente de aproveitamento – é a relação entre a área construída total computável (área para CA), e a área do terreno.
Tipos de CA:
básico (CAB), que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos;
máximo (CAM), que define o limite máximo acima do CAB a ser autorizado pelo Poder Público por meio da aplicação dos instrumentos da Política Urbana;
mínimo (CAMín), abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado

## Slide 39: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Coeficiente de aproveitamento – é a relação entre a área construída total computável (área para CA), e a área do terreno.
Tipos de CA:
básico (CAB), que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos;
máximo (CAM), que define o limite máximo acima do CAB a ser autorizado pelo Poder Público por meio da aplicação dos instrumentos da Política Urbana;
mínimo (CAMín), abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado

## Slide 40: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Diferentes formas de implantação com o mesmo CA.
IO = 0,25
IO = 0,50

## Slide 41: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Diferentes formas de implantação com o mesmo CA.
Parâmetros que vão ter maior influência no tipo de ocupação:
IO = 0,25
IO = 0,50

## Slide 42: PARÂMETROS URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Diferentes formas de implantação com o mesmo CA.
Parâmetros que vão ter maior influência no tipo de ocupação:
Recuos
Índice de ocupação
Limites de gabarito
IO = 0,25
IO = 0,50

## Slide 43: Consulta à legislação

## Slide 44: CONSULTA À LOUOS
Consulta para determinar:
Usos permitidos para o terreno
Parâmetros de ocupação (recuos, índices etc.)
Primeiro passo – identificar em que zona está o terreno

## Slide 45: CONSULTA À LOUOS

## Slide 46: CONSULTA À LOUOS
IDENTIFICAÇÃO DA ZONA

## Slide 47: CONSULTA À LOUOS
IDENTIFICAÇÃO DA ZONA

## Slide 48: CONSULTA À LOUOS
IDENTIFICAÇÃO DA ZONA

## Slide 49: CONSULTA À LOUOS
USOS PERMITIDOS POR ZONA

## Slide 51: CONSULTA À LOUOS
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO

## Slide 52: CONSULTA À LOUOS
(a) Para os terrenos existentes com área inferior a 64m² será igual a 0,90; para terrenos com área igual ou superior a 64m² e inferiores a 125m² será igual a 0,70; para terrenos existentes com área igual ou superior a 125m² e inferiores a 250m² será igual a 0,60; para terrenos com área igual ou superior a 250m² será igual a 0,50.
(c) O recuo frontal será reduzido para o mínimo de 2,00m, quando o terreno tiver profundidade inferior a 12,00m.
(e) Observar as disposições do Art. 90 desta lei.
(f) Isento, para os terrenos com profundidade inferior a 12,00m.

## Slide 53: CONSULTA À LOUOS

## Slide 54: CONSULTA À LOUOS

## Slide 55: CONSULTA À LOUOS
0,50
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO TERRENO

## Slide 56: CONSULTA À LOUOS
Os parâmetros urbanísticos geralmente são determinados pela zona em que se localiza o terreno (parâmetros zonais), mas em alguns casos, podem sofrer alterações, em função:
Da localização em área específica, como Área de Borda Marítima (ABM)
Tipo de empreendimento
Da via de acesso
(NÃO É O CASO DO TERRENO DO RIO VERMELHO)

## Slide 57: Trechos da LOUOS 2016

## Slide 58: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016

## Slide 59: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016

## Slide 60: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016

## Slide 61: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016
(já visto)

## Slide 62: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LOUOS 2016

## Slide 63: Trechos do código de obras (2017)

## Slide 64: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 2017

## Slide 65: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 2017

## Slide 66: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 2017

## Slide 67: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 2017

## Slide 68: Trechos do código de obras (1988)

## Slide 69: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 1988

## Slide 70: LEGISLAÇÃO EDILÍCIA
CÓDIGO DE OBRAS 1988

## Slide 71: Cálculo dos índices

## Slide 72: CÁLCULO DOS ÍNDICES
0,50
PARÂMETROS DO TERRENO NO RIO VERMELHO
É possível encostar a edificação em uma das divisas, desde que o recuo seja dobrado na outra lateral.
(RELEMBRANDO)

## Slide 73: CÁLCULO DOS ÍNDICES
Antes de iniciar o projeto
Depois de desenvolvido o projeto

## Slide 74: CÁLCULO DOS ÍNDICES
ANTES DO PROJETO

## Slide 75: CÁLCULO DOS ÍNDICES
ANTES DO PROJETO
Entender o potencial construtivo do terreno, e determinar áreas máximas e mínimas a serem atendidas no desenvolvimento do projeto.
IO = Ao/At
IP = Ap / At
CA = A u/At

## Slide 76: CÁLCULO DOS ÍNDICES
AO FINAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## Slide 77: CÁLCULO DOS ÍNDICES
AO FINAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Determinar os valores precisos de áreas e índices em função da projeto proposto para o terreno. Isso permitirá que a prefeitura verifique se a proposta atende aos requisitos exigidos para o empreendimento proposto naquela localidade.

## Slide 78: CÁLCULO DOS ÍNDICES
TABELA NA PLANTA DE SITUAÇÃO
Tabela com dados urbanísticos

## Slide 79: CÁLCULO DOS ÍNDICES
TABELA NA PLANTA DE SITUAÇÃO